## Slide 1
数値制御バージョン

## Slide 2: シリアル通信データ形式
データ１ |  |  |  | データ２ | データ３
ビット数 | 8 |  |  | 16 | 16
命令番号 | 粉 | 方向 | 動作 | パラメータ１ | パラメータ２
1 | × |  | 前進 | 移動距離 (0.5m~200m) | 
2 | 〇 |  | 前進 | 移動距離 (0.5m~200m) | 
3 | × |  | 後退 | 移動距離 (0.5m~200m) | 
4 | 〇 |  | 後退 | 移動距離 (0.5m~200m) | 
5 | × | 時計回り | 旋回 | 回転角度 (1~360度） | 
6 | 〇 | 時計回り | 旋回 | 回転角度 (1~360度） | 
7 | × | 反時計回り | 旋回 | 回転角度 (1~360度） | 
8 | 〇 | 反時計回り | 旋回 | 回転角度 (1~360度） | 
9 | × | 時計回り | 円移動 | 中心角度 (1~360度） | 半径 (0.5~100m)
10 | 〇 | 時計回り | 円移動 | 中心角度 (1~360度） | 半径 (0.5~100m)
11 | × | 反時計回り | 円移動 | 中心角度 (1~360度） | 半径 (0.5~100m)
12 | 〇 | 反時計回り | 円移動 | 中心角度 (1~360度） | 半径 (0.5~100m)

## Slide 3: シリアル通信を用いた通信過程
シリアル通信
GPIO通信
起動状態
Raspberry Pi
Arduino
シ
リ
ア
ル
O
N
データ１~3
動作開始ON
待機
状態
動作状態
動
作
完
了
O
N
動作完了待ち状態
命令送信状態
命令受信状態
電
源
O
N
データ１~3
シ
リ
ア
ル
O
F
F
待機
状態
動作開始OF
F
動
作
完
了
O
F
F
待機
状態
待機
状態
待機
状態
待機
状態
待機
状態
待機
状態
待機
状態
シ
リ
ア
ル
O
N
電
源
O
FF
命令受信状態
命令送信
状態
…
…
…
Notes: シリアル通信を用いた通信過程について説明させていただきます。
今回は例として円を描くプログラムについて説明します。
Scratch にて円を描くブロックを実行すると Python にてArduinoに対し8bit通信を行い、Arduinoをシリアル通信待機状態にします. 次にシリアル通信にてライン引きロボット前輪の回転角をArduinoに送信し値をそのまま返信します.これらの送信データと受信デー タを比較し,データが不一致ならば再度回転角を送信します。データが一致すれば動作の実行をArduinoに命令 しArduino からの動作完了通知をシリアル通信にて受け取り次第、Scratchは次の命令ブロックを実行します。

## Slide 4
㉓ SPI_CLK → due(3)
㉔ SPI_CE0 → due(10)
⑳ GND
㉒ シリアル → due(30)
⑮ 電源 → due(22)
㉑ SPI_MISO → due(1)
⑲ SPI_MOSI → due(4)
⑯ 動作開始 → due(24)
⑱ 動作完了 → due(32)

## Slide 6
時間制御バージョン

## Slide 7: ブロックの処理
0bit目
起動・停止
1bit目
粉を出す・出さない
3bit目
2bit目
タイヤの回転方向
右
左
4bit目
5bit目
6bit目
7bit目
タイヤを回す速さ
右
左
停止:0
起動:1
出さない:0
出す:1
前方:0
後方:1
前方:0
後方:1
停止:00
中速:10
低速:01
高速:11
停止:00
中速:10
低速:01
高速:11
ブロックに従い、8bit命令にエンコードし、Arduinoへ送信
例．低速で前進
0
0
0
1
0
1
x
x
8bit目
シリアル送信
停止:0
送信中:1
Notes: ブロックは上位bitから起動のときは１、停止のときは０といった桁によって動作を割り当てており、この表のようになっています。
この組み合わせによって、粉を出しながら進んだりその場で回転したりすることができます。
例えば下のブロックで右のタイヤを前方に低速で動かす場合、ーーーという信号を送信します。

## Slide 8
19 SPI_MOSI → due(4)
21 SPI_MISO → due(1)
23 SPI_CLK → due(3)
29 0bit目
31 1bit目
33 2bit目
35 3bit目
37 4bit目
39 GND
Serial_start(8bit目） → due(30)
24 SPI_CE0 → due(10)
36 5bit目
38 6bit目
40 7bit目

## Slide 10: シリアル通信を用いた通信過程
シリアル受信状態
Raspberry Pi
Arduino
シリアルON
データ１~3
データ１~3
受信・送信データ
を確認
シリアル通信
GPIO通信
シリアルOFF
動作開始ON
待機状態
動作状態
動作完了ON
動作開始OFF
動作完了OFF
動作完了待ち状態
待機状態
命令送信状態
シリアルON
命令送信状態
シリアル受信状態
Notes: シリアル通信を用いた通信過程について説明させていただきます。
今回は例として円を描くプログラムについて説明します。
Scratch にて円を描くブロックを実行すると Python にてArduinoに対し8bit通信を行い、Arduinoをシリアル通信待機状態にします. 次にシリアル通信にてライン引きロボット前輪の回転角をArduinoに送信し値をそのまま返信します.これらの送信データと受信デー タを比較し,データが不一致ならば再度回転角を送信します。データが一致すれば動作の実行をArduinoに命令 しArduino からの動作完了通知をシリアル通信にて受け取り次第、Scratchは次の命令ブロックを実行します。